Антенна представляет собой вертикальный укороченный несимметричный петлевой вибратор с противовесом и имеет следующие характеристики:

| Диапазон частот, МГц | 2400…2483 |
| --- | --- |
| Поверхность установки | на кронштейне | над идеальной землёй* |
| Средний коэффициент усиления в горизонтальном направлении, дБи | 2,0 | 7.6 |
| КСВ, не более (типовое значение) | 1.6 (1.4) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |
| в вертикальной плоскости | 35 (возвышение 14˚) | 17 (над уровнем горизонта) |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ | ±0.3 | ±0,1 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | заземление по постоянному току |
| Исполнение корпуса | пыле-брызгозащищённое IP64 |
| Габариты, мм | Ø77 х 75 |
| Вес (при стандартной длине кабеля), г | ххх |
| Тип кабеля** | RG58A/U |
| Длина кабеля, стандарт**, м | 3 |
| Разъём** | SMA-M, RP-SMA-F, FME-F |

*	Идеальной землёй можно считать металлическую плоскость размерами до границ «ближней зоны» (не менее 1,25 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет пропорционально уменьшаться, стремясь к значению без основания (на кронштейне).

** Уточняется при заказе

Антенна предназначена для использования совместно с WiFi\ZigBee-оборудованием. Ориентация антенны в пространстве выбирается исходя из конкретных условий распространения радиосигнала, но предпочтительным является вертикальное положение.

Рекомендуемые размеры кронштейна:

Внимание! Во избежание вредного воздействия высокочастотного излучения антенну следует располагать не ближе 1м от рабочего места человека.

Порядок установки антенны

- С помощью прилагаемого шаблона разметить и просверлить 3 отверстия указанных диаметров (одно под кабель и два крепёжных)

- При необходимости обеспечить герметичность корпуса терминала, нанести силиконовый герметик на место установки антенны. Сама антенна выполнена герметично, за исключением 3 отверстий в основании.

- Установить антенну на поверхность и прикрутить снизу двумя болтами, как показано на рисунке.

Шаблон для разметки отверстий, в мм

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. На кронштейне

2.1.1. 3D

2.1.2. В вертикальной плоскости

2.1.3. В горизонтальной плоскости

2.2. Над идеальной землёй

2.2.1. 3D

2.2.2. В вертикальной плоскости

2.2.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

250

Разъём

□ FME

□ SMA

□ RP-SMA

Длина кабеля

1,5 м	     □          5 м       □

3 м        □          10 м     □

Антенна

90

Антенна

ТРИАДА-2496

WiFi\ ZigBee

2400 МГц

Предназначена для работы в диапазоне WiFi 2400 МГц.

Особенности:

- Врезная

- Может быть установлена на кронштейн

Крепление к стене