Антенна представляет собой вертикальный полуволновый вибратор с питанием через четвертьволновый шлейф и имеет следующие характеристики:

Рабочий диапазон частот, МГц	 880…960

Средний коэффициент усиления, дБи

в свободном пространстве (на диэлектрическом основании) 	 2.3

над идеальной землёй*	 7.5

КСВ, не более (типовое значение)	1,9 (1,5)

Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов

в горизонтальной плоскости	360 (круговая)

в вертикальной плоскости

в свободном пространстве 	 78

над идеальной землёй (над уровнем горизонта)	19

Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ

в свободном пространстве 	 ±0,9

над идеальной землёй 	 ±1.1

Диапазон рабочих температур, °C	–40…+80

Грозозащита	заземление по постоянному току

Исполнение	 герметичное (IP65)

Габариты, мм	Ø80 х 254

Вес при стандартной длине кабеля, г	110

Кабель**	RG58A/U

Длина кабеля**, м	 3

Разъём** 	 SMA-M, FME-F, N-M, HU-2

______________

*	Идеальной землёй можно считать металлическую плоскость размерами до границ «ближней зоны» (не менее 3.5 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет пропорционально уменьшаться, стремясь к значению в свободном пространстве.

**	Уточняется при заказе

Данная антенна обладает большим усилением и обеспечивает высокое качество связи, однако, требует тщательного соблюдения  правил установки. Несоблюдение описанных ниже условий может привести к существенному ухудшению качества связи.

1. Антенна может быть установлена как на металлическую, так и на любую диэлектрическую поверхность. Особенность конструкции антенны такова, что она не требует хорошей «земли» – согласование антенны с кабелем мало зависят от размеров и материала поверхности, на которой она установлена.

Однако при установке на проводящую поверхность (корпус терминала, крыша автомобиля) коэффициент усиления антенны возрастает. При этом её следует устанавливать в центр поверхности для обеспечения равномерности диаграммы направленности.

2. Антенна устанавливается так, чтобы перпендикуляр к оси антенны был направлен на базовую станцию GSM. Если точное направление на источник сигнала не известно, антенну следует устанавливать вертикально.

Неправильная установка антенны может вызвать ухудшение качества связи.

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. В свободном пространстве

2.1.1. 3D

2.1.2. В вертикальной плоскости

2.1.3. В горизонтальной плоскости

2.2. Над идеальной землёй

2.2.1. 3D

2.2.2. В вертикальной плоскости

2.2.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Правильно

Разъём

FME □

SMA □

N □

Базовая станция

Базовая станция

Неправильно

Неправильно

Антенна GSM-900

ТРИАДА-990

Предназначена для сотовой связи GSM в диапазоне 900 МГц.

Особенности:

- Высокое усиление

- Допустима установка и на металлическую и на диэлектрическую поверхность

- На магнитном основании

Правильно

Длина кабеля

1,5 м	     □          5 м       □

3 м        □          10 м     □