Комплекс представляет собой две разнесённые в пространстве широкополосные пассивные антенны 900 МГц\1800…2600 МГц и одну активную керамическую антенну GPS.

Комплекс имеет следующие характеристики:

| Стандарт | GPS\ GLONASS | GSM-900 | GSM-1800 3G-2100 | WiFi-2400 WiMAX-2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 1574…1610 | 880…960 | 1710…2170 | 2400…2696 |
| Средний коэффициент усиления антенны*, дБи | 4 | 4.9 | 5,0 | 5.8 |
| Коэффициент усиления усилителя, дБ | 32 |  |  |  |
| Напряжение питания усилителя, В | 3…5 |  |  |  |
| Потребляемый ток, мА | 11 |  |  |  |
| КСВ, не более (типовое значение) | 1.5 | 1.8 (1.5) |
| Развязка между антеннами, не менее, дБ |  | 15 | 20 |
| Поляризация | Круговая Правая | Вертикальная |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |  |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта* |  | 44 | 38 | 28 |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ |  | ±0,6 | ±2.0 | ±3.2 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита |  | заземление по постоянному току |
| Исполнение корпуса | Пылебрызгозащищённо IP64 |
| Габаритные размеры, мм | 380x180x170 |
| Вес (при стандартной длине), г |  |
| Тип кабеля | RG174 | RG58A/U |
| Длина кабеля, стандарт **, м | 5 | 5 |
| Разъём** | SMA-M | FME-F, SMA-M, RP-SMA-F, N-M, TNC-M |

*	Приведённые характеристики соответствуют установке антенны над «идеальной землёй» – металлической плоскостью размерами до границ «ближней зоны» (не менее 3,5 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет уменьшаться, а максимум диаграммы направленности подниматься верх до 30˚.

**	При необходимости изменяется по желанию заказчика

Данный комплекс специально разработан для обеспечения надежного доступа к мобильным сетям в составе системы MIMO, а также GPS навигации.

Комплекс должен устанавливаться вертикально, желательно, на металлическую поверхность (крышу автомобиля), по возможности в её центре, чтобы не искажалась диаграмма направленности. При необходимости комплекс комплектуется стальной пластиной, на которую крепится корпус. Наличие посторонних предметов допустимо не ближе 80 мм от корпуса.

Правильно			  Неправильно			          Неправильно

Крепление корпуса к поверхности осуществляется 3 гайками М6 изнутри кузова. Установочный чертёж прилагается.

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения и развязка между антеннами

Компьютерное моделирование

Результат измерений

Модуль коэффициента отражения

Развязка между антеннами

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. В диапазоне 900 МГц

2.1.1. Атенна 1

2.1.2. Атенна 2

2.2. В диапазоне 1800 МГц

2.2.1. Антенна 1

2.2.2. Антенна 2

2.3. В диапазоне 2100 МГц

2.3.1. Антенна 1

2.3.2. Антенна 2

2.4. В диапазоне 2600 МГц

2.4.1. Антенна 1

2.4.2. Антенна 2

# Text boxes

Антенный комплекс

ТРИАДА-2698

GPS\GLONASS

GSM-900\1800

3G-2100\

4G-2600

Предназначена для работы в составе системы MIMO в диапазонах GSM-900\1800 МГц, 3G-2100 МГц, WiFi-2400МГц и WiMAX-2600МГц, а также приёма сигналов GPS\GLONASS.

Особенности:

- Все антенны смонтированы на единой платформе и закрыты защитным корпусом

- Врезное основание

- Пылебразгозащищённое исполнение

Длина кабеля

1,5 м □	5 м □

3 м    □	10 м□

Разъём

□ FME

□ SMA

□ RP-SMA

□ N

□ TNC