Комплекс представляет собой две разнесённые в пространстве широкополосные пассивные антенны 900 МГц\1800…2600 МГц и одну активную керамическую антенну GPS.

Комплекс имеет следующие характеристики:

| Стандарт | GPS | GSM-900 | GSM-1800 3G-2100 | WiFi-2400 WiMAX-2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 1574…1610 | 880…960 | 1710…2170 | 2400…2696 |
| Средний коэффициент усиления антенны*, дБи | 4 | 4.9 | 5,0 | 5.8 |
| Коэффициент усиления усилителя, дБ | 32 |  |  |  |
| Напряжение питания усилителя, В | 3…5 |  |  |  |
| Потребляемый ток, мА | 11 |  |  |  |
| КСВ, не более (типовое значение) | 1.5 | 1.8 (1.5) |
| Развязка между антеннами, не менее, дБ |  | 15 | 20 |
| Поляризация | Круговая Правая | Вертикальная |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |  |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта* |  | 44 | 38 | 28 |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ |  | ±0,6 | ±2.0 | ±3.2 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита |  | заземление по постоянному току |
| Исполнение корпуса | Пылебрызгозащищённо IP64 |
| Габаритные размеры, мм | Ø380x180x170 |
| Вес (при стандартной длине), г |  |
| Тип кабеля | RG174 | RG58A/U |
| Длина кабеля, стандарт **, м | 3 | 3 |
| Разъём** | SMA-M | FME-F, SMA-M, RP-SMA-F, N-M, TNC-M |

*	Приведённые характеристики соответствуют установке антенны над «идеальной землёй» – металлической плоскостью размерами до границ «ближней зоны» (не менее 3,5 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет уменьшаться, а максимум диаграммы направленности подниматься верх до 30˚.

**	При необходимости изменяется по желанию заказчика

Данная антенна специально разработана для обеспечения надежного доступа к мобильным сетям в составе системы MIMO, а также GPS навигации.

Антенна должна устанавливаться вертикально на металлическую поверхность (крышу автомобиля), по возможности в её центре, чтобы не искажалась диаграмма направленности. При необходимости комплекс комплектуется стальной пластиной, на которую крепится платформа. Наличие посторонних предметов допустимо не ближе 80 мм от корпуса.

Правильно			  Неправильно			          Неправильно

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения и развязка между антеннами

Компьютерное моделирование

Результат измерений

Модуль коэффициента отражения

Развязка между антеннами

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. В диапазоне 900 МГц

2.1.1. Атенна 1

2.1.2. Атенна 2

2.2. В диапазоне 1800 МГц

2.2.1. Антенна 1

2.2.2. Антенна 2

2.3. В диапазоне 2100 МГц

2.3.1. Антенна 1

2.3.2. Антенна 2

2.4. В диапазоне 2600 МГц

2.4.1. Антенна 1

2.4.2. Антенна 2

# Text boxes

Антенный комплекс

ТРИАДА-2699

GPS\GLONASS

GSM-900\1800

3G-2100\

4G-2600

Предназначена для работы в составе системы MIMO в диапазонах GSM-900\1800 МГц, 3G-2100 МГц, WiFi-2400МГц и WiMAX-2600МГц, а также приёма сигналов GPS\GLONASS.

Особенности:

- Все антенны смонтированы на единой платформе и закрыты защитным корпусом

- На магнитном основании

- Пылебразгозащищённое исполнение

Длина кабеля

1,5 м □	5 м □

3 м    □	10 м□

Разъём

□ FME

□ SMA

□ RP-SMA

□ N

□ TNC