АНТЕННА ZETA MIMO 2x2/ ZETA-F MIMO 2x2

Универсальная антенна ZETA  MIMO 2x2/ ZETA-F  MIMO 2x2 предназначена для использования в комплекте c адаптерами, роутерами, модемами сетей  2G, 3G, 4G(LTE2600, LTE1800), WIFI и другими устройствами диапазона 1700-2700МГц.  Тип антенны – синфазная решетка. ZETA  MIMO 2x2 имеет высокий коэффициент усиления, низкий КСВ. Активные излучателя антенны укрыты в пластиковый корпус. Крепление позволяет изменять угол места, азимут и наклон поляризации.

| Электрические характеристики антенны | ZETA MIMO 2x2 | ZETA-F MIMO 2x2 |
| --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 1700÷2700 |
| Коэффициент усиления, dBi | 2 х 17,5÷20 |
| Ширина ДН, град | 16÷24/16÷24 |
| Уровень боковых лепестков, дБ не более | -12 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 | 75 |
| КСВ в диапазоне 3G/4G/WIFI, не более | 1.5 | 1.7 |
| Развязка между портами, дБ | Более 25÷30 |
| Допустимая мощность, Вт | 10 | 10 |
| Поляризация | вертикальная/горизонтальная, X-pol |
| Механические характеристики антенны ZETA MIMO 2x2 |
| Масса с креплением, г | 2865 |
| Габаритные размеры без крепления, мм | 410х410х40 |
| Разъем | N-female | F-female |
| Материал антенны | Оцинкованная сталь, сталь |
| Материал защитной коробки | ABS-пластик с защитой от ультрафиолетового излучения |

Комплект поставки:

- Антенна ZETA MIMO 2x2 или ZETA-F MIMO 2x2 – 1шт.

- Узел крепления на мачту – 1шт.

- Инструкция по установке – 1шт.

- Упаковка (картон) – 1шт.

Производитель: ООО НПП Антэкс, г. Екатеринбург,

Гагарина 51, оф.3, тел. 8 (343) 287- 4 - 286

Срок гарантии составляет 2 года со дня продажи данного устройства, при условии отсутствия механических повреждений антенны  и ВЧ-разъема.

ВЧ-кабель поставляется отдельно!

Инструкция по установке антенн ZETA MIMO 2x2

/ ZETA-F MIMO 2x2

Рекомендации

Перед началом монтажа антенны необходимо правильно выбрать место установки антенны.

Антенна должна быть установлена в месте, где есть прямая видимость до антенн базовой станции 2G/3G/4G.

Место установки должно удовлетворять следующим требованиям:

- на пути от антенны к базовой станции не должно быть никаких близко стоящих высоких препятствий (например: крыша, здания, лесопосадки, холмы, горы), так как это мешает распространению сигнала. Во избежание этого необходимо устанавливать антенну как можно выше.

- нахождение металлических и прочих предметов ближе 1-1,5 метра от антенны могут вызвать отражение радиоволн и повлиять на качество связи

- расстояние от места установки антенны до точки нахождения вашего модема должно быть как можно короче, так как применение длинного соединительного кабеля может привести к потерям сигнала и ухудшению связи. Если у Вас оказался излишек кабеля, то лучше использовать его на поднятие антенны как можно выше над землей.

Варианты установки антенны изображены на рис. 1.

Где 2,3 – правильная установка (нет близко расположенных препятствий), а 1 и 4 – неправильная (здесь естественные препятствия - крыша и дерево мешают распространению сигнала).

Рис. 1. Варианты установки антенн.

Полезный совет: для поиска места установки можно использовать ваш модем подключенный к ноутбуку; найдите место где уровень сигнала базовой станции будет максимальный и там выберите место установки.

Сборка и настройка антенны

- Прикрутите «Г»-образную деталь крепления (2) к корпусу антенны (1) при помощи шайб и гаек (3). Соберите крепление, продев «U»-болт (4) через зубчатое крепление (5) и «Г»-образную деталь, накрутите гайки и шайбы (6).

- Прикрутите антенну (рис. 3) к мачте затянув гайки на «U»- болте. Прикрутите разъемы ВЧ кабелей снижения к разъемам антенны. Закрепите мачту вертикально, предварительно установив требуемый угол наклона антенны, поверните мачту с антенной так, чтобы максимум усиления антенны был направлен в сторону предполагаемого нахождения БС.

- Подключите нижние разъемы кабелей снижения к модему через антенные адаптеры. Подключите модем к компьютеру, запустите программу, поставляемую с модемом.

Произведите настройку антенны, вращая ее влево, вправо с шагом 5-15

градусов и каждый раз проверяйте уровень радиосигнала от базовой станции либо скорость передачи данных (уровень сигнала можно измерять при помощи программы, поставляемой оператором связи). Выдерживайте между поворотами интервал времени в 0,5-2,0 минуты.

Затем вращайте вверх-вниз с шагом 3-5 градусов до максимального уровня сигнала. Найдя положение, при котором сигнал наиболее сильный (либо скорость передачи максимальна), затяните гайки (6). Выберите оптимальную поляризацию: для этого вращайте антенну вокруг центра относительно детали (2) (рис.3). Выберите положение, при котором скорость передачи данных максимальна и затяните гайки (3).

Рисунок 2. Сборка антенны

Рисунок 3.  Установка на мачту

- Проложите и закрепите кабели от антенны до модема. Не допускайте резких перегибов и пережимов кабеля. После укладки кабеля проверьте скорость передачи данных.

Если связь с БС 2G/3G/4G установить не удалось или скорость передачи данных неудовлетворительная, необходимо изменить место установки антенны, либо использовать антенну с большим коэффициентом усиления. Также необходимо проверить качество соединения разъемов и целостность кабеля.

- Система беспроводного доступа готова к эксплуатации.

На сайте предприятия Антэкс действует технический форум. Здесь вы сможете получить ответы на все технические вопросы. Адрес: http://antex-e.ru/forum/